## Slide 1: מד גשם דיגיטלי
למה בכלל למדוד גשם, ואיך נוכל לבנות מד גשם הכולל חיישן ובקרה.

## Slide 2: למה למדוד גשם?
מדידת גשם עוזרת לחקלאים להחליט האם להשקות
מדידות גשם מהעבר עוזרת לחקלאים להחליט אלו זנים ומינים מתאימים לאזור מסויים.
מדידות גשם מספקות מידע חשוב גם בניטור תופעות אקלימיות

## Slide 3: מה יתמלא מהר יותר?
בשלושה ימים הבאים תהיה סופת גשמים עזה.
שערו איזה מיכל יתמלא מהר יותר?
בטעות השארתם את הפח בחוץ אחרי שרוקנתם אותו, והבריכה ריקה. שני המיכלים בגובה זהה.
Notes: המיכלים יתמלאו באותו הזמן. מכיוון שהש

## Slide 4: מדידות גשם
נתונים לנו ארבעה מיכלים בעלי נפח זהה. נסו לשער איזה מיכל הוא המתאים ביותר למדידת גשם? הסבירו
א
ב
ג
ד
Notes: המתאים ביותר הוא ג' כי הדפנות שלו ישרות. כמות המים שנכנסת אליו מתחלקת שווה על פני גובה המיכל שלא כמו בא',ב', וד'

## Slide 5: מדידות גשם
יחידת המידה מ"מ כיוון שאין זה משנה מה שטח המיכל, רק מימד העומק רלוונטי, ואותו מודדים במילימטרים.
לכן, כדי למדוד ידנית, נוכל להסתפק במיכל שדפנותיו מאונכות לריצפה ובסרגל.

## Slide 6: סוגים של מדי גשם
ידני
מכני
מכני / אלקטרוני

## Slide 7: חוזרים לחיישן האולטרסוני
Notes: https://github.com/asafchoo/rainmeter/blob/main/1:test-usonic-sensor.ino

## Slide 8: רעש במדידה, החיישן "קופץ" אתם בסוף צריכים להשתמש במספר כלשהו. מה אפשר לעשות עם ערכים "קופצים"?
Notes: סעיף 4

## Slide 9: מה היא פונקציה?
קופסא שחורה
משהו נכנס
משהו יוצא
Notes: סעיף 5

## Slide 10: מה היא פונקציה?
מכונת כביסה
?
?
Notes: סעיף 5

## Slide 11: מה היא פונקציה?
כביסה מלוכלכת
סבון
מים
אנרגיה חשמלית
התכנית הרצויה
כביסה נקיה
מים מלוכלכים
חום שנפלט לאוויר
Notes: סעיף 5

## Slide 12: מה היא פונקציה?
מכונת משקאות
?
?
Notes: סעיף 6

## Slide 13: מה היא פונקציה?
מכונת משקאות
משקאות
אנרגיה חשמלית
מטבע / אשראי
מידע (המשקה הרצוי)
משקה קר
מידע
עודף אם צריך ויש
Notes: סעיף 6

## Slide 14: איזו פונקציה תספק לנו מספר יציב?
הפונקציה שלנו
236.64
236.30
236.64
236.64
236.64
236.47
236.47
236.47
1750.20
236.64
מספר יציב
עשר מדידות
Notes: סעיף 7

## Slide 15: פונקציה א' (זיוף*): התדיר ביותר
*רוב הזמן תוצאה אופטימלית, מדי פעם "זורק" הצידה
המספר התדיר ביותר:
236.64 = 5 פעמים
236.30 = פעם אחת
236.47 = 3 פעמים
1750.20 = פעם אחת
=
התדיר ביותר - 236.64
236.64
236.30
236.64
236.64
236.64
236.47
236.47
236.47
1750.20
236.64
236.64
עשר מדידות
Notes: https://github.com/asafchoo/rainmeter/blob/main/2:usensor-filer-by-10-most-frequent.ino

## Slide 16: פונקציה ב' (פיזור): ממוצע
הממוצע:
(236.64*5)+(236.47*5)
_________________ =
10
1183.2+1182.35
____________ =
10
2365.55 / 10 = 236.55
236.64
236.47
236.64
236.64
236.64
236.47
236.47
236.47
236.47
236.64
236.55
עשר מדידות
Notes: https://github.com/asafchoo/rainmeter/blob/main/3:usensor-filer-by-10-and-take-avrage.ino

## Slide 17: סיכום שלב הפונקציות ומיזוג
המספר התדיר ביותר:
236.64 = 5 פעמים
236.30 = פעם אחת
236.47 = 3 פעמים
1750.20 = פעם אחת
=
התדיר ביותר - 236.64
236.64
236.30
236.64
236.64
236.64
236.47
236.47
236.47
1750.20
236.64
הממוצע:
(236.64*5)+(236.47*5)
_________________ =
10
1183.2+1182.35
____________ =
10
2365.55 / 10 = 236.55
236.64
236.47
236.64
236.64
236.64
236.47
236.47
236.47
236.47
236.64
236.55
המספר התדיר ביותר:
236.64 = 5 פעמים
236.30 = פעם אחת
236.47 = 3 פעמים
1750.20 = פעם אחת
=
התדיר ביותר - 236.64
236.64
236.30
236.64
236.64
236.64
236.47
236.47
236.47
1750.20
236.64
המספר התדיר ביותר:
236.64 = 5 פעמים
236.30 = פעם אחת
236.47 = 3 פעמים
1750.20 = פעם אחת
=
התדיר ביותר - 236.64
236.64
236.30
236.64
236.64
236.64
236.47
236.47
236.47
1750.20
236.64
המספר התדיר ביותר:
236.64 = 5 פעמים
236.30 = פעם אחת
236.47 = 3 פעמים
1750.20 = פעם אחת
=
התדיר ביותר - 236.64
236.64
236.30
236.64
236.64
236.64
236.47
236.47
236.47
1750.20
236.64
המספר התדיר ביותר:
236.64 = 5 פעמים
236.30 = פעם אחת
236.47 = 3 פעמים
1750.20 = פעם אחת
=
התדיר ביותר - 236.64
236.64
236.30
236.64
236.64
236.64
236.47
236.47
236.47
1750.20
236.64
המספר התדיר ביותר:
236.64 = 5 פעמים
236.30 = פעם אחת
236.47 = 3 פעמים
1750.20 = פעם אחת
=
התדיר ביותר - 236.64
236.64
236.30
236.64
236.64
236.64
236.47
236.47
236.47
1750.20
236.64
המספר התדיר ביותר:
236.64 = 5 פעמים
236.30 = פעם אחת
236.47 = 3 פעמים
1750.20 = פעם אחת
=
התדיר ביותר - 236.64
236.64
236.30
236.64
236.64
236.64
236.47
236.47
236.47
1750.20
236.64
המספר התדיר ביותר:
236.64 = 5 פעמים
236.30 = פעם אחת
236.47 = 3 פעמים
1750.20 = פעם אחת
=
התדיר ביותר - 236.64
236.64
236.30
236.64
236.64
236.64
236.47
236.47
236.47
1750.20
236.64
המספר התדיר ביותר:
236.64 = 5 פעמים
236.30 = פעם אחת
236.47 = 3 פעמים
1750.20 = פעם אחת
=
התדיר ביותר - 236.64
236.64
236.30
236.64
236.64
236.64
236.47
236.47
236.47
1750.20
236.64
המספר התדיר ביותר:
236.64 = 5 פעמים
236.30 = פעם אחת
236.47 = 3 פעמים
1750.20 = פעם אחת
=
התדיר ביותר - 236.64
236.64
236.30
236.64
236.64
236.64
236.47
236.47
236.47
1750.20
236.64
פונקציה א' 10x
פונקציה ב'
Notes: סעיף 12

## Slide 18: חיבור לאינטרנט - כניסה לאתר
https://thingspeak.com/
Notes: סעיף 13

## Slide 19: חיבור לאינטרנט
https://thingspeak.com/
Notes: סעיף 13

## Slide 20: חיבור לאינטרנט: מלאו את הפרטים
Notes: סעיף 13

## Slide 21: חיבור לאינטרנט: מלאו את הפרטים ואשרו את ההודעה שתשלח למייל שלכם
Notes: סעיף 13

## Slide 22: חיבור לאינטרנט: בחרו סיסמא ו
https://thingspeak.com/
Notes: סעיף 13

## Slide 23: יצירת ערוץ
https://thingspeak.com/
Notes: סעיף 13

## Slide 24: יצירת ערוץ Rainmeter mm
Notes: סעיף 13

## Slide 25: הורדת ספרייה
https://github.com/mathworks/thingspeak-arduino
Notes: סעיף 13

## Slide 26: העלאת הספרייה לסביבת הארדואינו
Notes: סעיף 13

## Slide 27: מעלים את הקוד ומשנים את שם הרשת ואת הפרטים מthingspeak
Notes: https://github.com/asafchoo/rainmeter/blob/main/4:thingspeak

## Slide 28: תוצאות לדוגמא
Notes: https://github.com/asafchoo/rainmeter/blob/main/4:thingspeak

## Slide 29: תוצאות לדוגמא: לאחר כמה דקות
Notes: https://github.com/asafchoo/rainmeter/blob/main/4:thingspeak

## Slide 30: היפוך ה-0 במערכת המדידה
Notes: https://github.com/asafchoo/rainmeter/blob/main/4:thingspeak

## Slide 31: היפוך ה-0 במערכת המדידה
Notes: https://github.com/asafchoo/rainmeter/blob/main/4:thingspeak

## Slide 32: הפחתת צריכת חשמל ומדידת גשם יומית
Notes: https://github.com/asafchoo/rainmeter/blob/main/4:thingspeak

## Slide 33: הפחתת צריכת חשמל ומדידת גשם יומית
Notes: https://github.com/asafchoo/rainmeter/blob/main/4:thingspeak

## Slide 34: תוצאות (לפני שהוספנו מים)
Notes: https://github.com/asafchoo/rainmeter/blob/main/4:thingspeak

## Slide 35: תוצאות (אחרי שהוספנו מים)
Notes: https://github.com/asafchoo/rainmeter/blob/main/4:thingspeak

## Slide 36: הרכבת המערכת הסופית
Notes: https://github.com/asafchoo/rainmeter/blob/main/4:thingspeak

## Slide 37: חישוב גובה הצינור
h?
30
10
tan(15) = A/B
0.267 = 5/B
0.267*B = 5
B=5/0.267
B = 18.72
B
A
Notes: https://github.com/asafchoo/rainmeter/blob/main/4:thingspeak

## Slide 38
Notes: https://github.com/asafchoo/rainmeter/blob/main/4:thingspeak

## Slide 39: הגברה מכאנית
לפני הוספת המגבר
אחרי הוספת המגבר המכאני
Notes: https://github.com/asafchoo/rainmeter/blob/main/4:thingspeak